## Slide 1: دارة شاحن بطارية الليثيوم الاتوماتيكي
بإشراف الدكتور : أسعد كعدان
إعداد الطلاب :
محمد شمو 2001
باسل العيسى 1509

## Slide 2: مقدمة :
بطارية الليثيوم :
هي نوع من البطاريات التي يمكن إعادة شحنها , ويتكون المهبط (القطب الموجب) من عنصر الليثيوم , ويتكون المصعد من الكربون المسامي , وتشمل بطاريات الليثيوم عدة أنواع من البطاريات تعتمد على نوع التفاعل الكيميائي المميز لها وطريقة ادائها وسعرها ومدى سلامتها
أثناء عمل البطارية وتوصيلها بدارة خارجية يمر التيار الكهربائي داخل البطارية من المصعد إلى المهبط مثلما يحدث في اي بطارية عادية تتحرك ايونات الليثيوم +Li في داخل البطارية من المصعد الى المهبط خلال كهرل غير مائي وغشاء فاصل .

## Slide 3: مقدمة :
أثناء الشحن يعمل المصدر الخارجي على تمرير تيار كهربائي في الاتجاه العكسي ,حيث يوصل القطب الموجب للمصدر بمهبط البطارية ويوصل مصعد البطارية بالقطب السالب للمصدر ,عندئذ تتوجه أيونات الليثيوم (وهي موجبة الشحنة ) إلى المصعد وتستقر في مادته المسامية .
ويستخدم مخلوط من الكربونات العضوية لتشكيل الكهرل (المنحل بالكهرباء ) ويحتوي ايضا على أيونات الليثيوم مثل LiPF6 ,LiAsF6,LiCIo4 .

## Slide 4: الدارة العملية لشحن بطارية الليثيوم
هذه الدارة مصممة لشحن ثلاث بطاريات كلا منها 3.7v
يجب ان يكون التيار والجهد ثابتين ويستحسن استخدام وحدة تغذية switching كتلك الخاصة بتشغيل الابتوب وليس المحولات السوداء التقليدية ففيها هبوط جهد وتضائل للتيار.
كيف تعمل دارة الشاحن:
عندما يصل التيار B1 الى الدارة الكلية فإن التالي سوف يحصل :
يمر تيار عبر وصلات الريليه (النقاط الحمراء والزرقاء المتصلتان معا )
الى البطارية المراد شحنها B1 وعبر المقاومة التي تحدد تيار الشحن R1
والثنائي شوتكي D1 الذي يسمح بشحن البطارية ولكن يمنع عودة ورجوع تيارا أو تفريغ كبير من شحنتها بعد ذلك في الدارة .

## Slide 5: الدارة العملية لشحن بطارية الليثيوم
سوف ينير الثنائي الاحمر كدلالة على ان البطارية تشجن اي في حالة شحن متواصل .
المقاومات R6 وR7 عبارة عن مجزئ جهد معني بإيصال التيار المناسب والجهد اللازم لتشغيل الترانزستور عندما تصل البطارية للشحنة التي نريدها 4.2 v مثلاً وهذا الجهد يعني أنها ممتلئة تماما ويفضل أن تملأ ب 4v أو 4.1v تفاديا للخطر .
المقاومة R5 للدقة وحساسية الترانزستور ولحصر نقطة التشغيل الخاصة بالترانزستور حتى يعمل ويقوم بدفع الريليه للعمل وقطع تيار الشحن عن البطارية.

## Slide 6: الدارة العملية لشحن بطارية الليثيوم
عندما يصل الجهد في البطارية للجد الاقصى المطلوب فإن الترانزستور سوف يعمل ويدفع الريليه للعمل وجذب نقاط الوصل (الزرقاء والخضراء معاً) وبالتالي يفصل تيار الشحن عن البطارية ويصل تيار الى المقاومة R3 التي تحدد تيار الثنائي الضوئي الأخضر وبالتالي ينير الثنائي الاخضر معلنا انتهاء عملية الشحن .
ولكن اذا ما اخذت شحنة البطارية بالتضاؤل فإن الترانزستور سوف يقطع ويمنع تشغيل الريليه اي يعود الى حالة الشحن .

## Slide 7: الدارة العملية لشحن بطارية الليثيوم
وبالتالي سوف يفلت الريليه قبضته وسيطرته على الشرائح الزرقاء والخضراء ويعيد وصل الحمراء بالزرقاء ويعود الشحن مرة اخرى وهكذا كلما نقص حد الشحن أعشار من الفولت نصل إلى حالة التناوب وهذا سوف يؤدي إلى تذبذب شرائح الريليه هنا وهناك وربما اسرع .
ولذلك فإن المقاومة R4 المتصلة بقاعدة الترانزستور والتي تغذيها عبر المجزئ تكفي الترانزستور ليبقى عاملا ودافعا للريليه ليبقى مشتعلا ومحكما إمساكه بالريله حتى نأتي ونفك الخصومة ونخرج البطارية من الشاحن .