## Slide 1: منظمات الجهد المستمر مقطعات الجهد المستمر DC Voltage Regulators DC Choppers
جامعة حلب – كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية – 2019
رابع نظم إلكترونية
تأليف د. عماد الروح
تعديل د. أسعد كعدان

## Slide 2
مجالات الاستخدام:
اقتصادية – سريعة الاستجابة – التنظيم الناعم – صغيرة الحجم – سهلة الصيانة – هادئة.
محركات التيار المستمر – السيارات الكهربائية – الطاقات المتجددة
مزاياها مقارنة مع الطرق الكلاسيكية:
بعض أنواعها:
1. منظمات تسلسلية
2. منظمات تفرعية
3. منظمات جسرية
1. مقدمة
تعريف: هي عبارة عن مبدلات DC - DC تتغذى من منبع جهد أو تيار مستمر ثابت وتعطي في الخرج جهد أو تيار مستمر ذو قيمة وسطية متغيرة عن طريق وصل وفصل التغذية عن الحمولة.
منظمات ربع واحد
منظمات الأرباع الأربعة

## Slide 3
منظم تسلسلي >> خافض للجهد
منظم تفرعي >> رافع للجهد
تقطيع جهد الخرج >> خفض قيمة الجهد
شحن المكثف بدون تفريغ >> رفع قيمة الجهد

## Slide 4
تغيير القيمة المتوسطة باستخدام التقطيع
لدينا إشارة مستمرة ذات مطال ثابت US يمكن تغيير القيمة المتوسطة لهذه الإشارة بتقطيعها بتردد F = 1/T ( T دور التقطيع ) وبعرض نبضة T ( duty cycle) وذلك كما يلي:
تثبيت T وتغيير  (تعديل عرضي)
مثال:
Us
VL
sw
VL
لنحسب المردود على فرض أن الحمل أومي

## Slide 5
العناصر الالكترونية المستخدمة في منظمات التيار المستمر:
الترانزستور بأنواعه سواءً كان ثنائي القطبية أو MOSFET أو IGBT (سهل القيادة , لايحتاج إلى دارات إبدال مساعدة , استطاعات صغيرة ومتوسطة).
IGBT 1200 A – 3300 v

## Slide 6
2. الثايرستور (يحتاج إلى دارات إبدال مساعدة للقطع , استطاعات كبيرة).
العناصر الالكترونية المستخدمة في منظمات التيار المستمر:

## Slide 7
المنظمات التسلسلية
تتألف هذه الدارة من منبع جهد مستمر قيمته Us على التسلسل مع مفتاح الكترونيT على التسلسل مع الحمولة.
يربط على التفرع مع الحمولة, ديود للمسار الحر D.
iL تيار الحمولة – vL جهد الحمولة.
عندما يكون القاطع T في حالة ON يوصل المنبع المستمر إلى الحمولة ويكون عندها vL=Us.
عندما يكون القاطع T في حالة OFF يفصل المنبع المستمر عن الحمولة ويكون عندها vL=0.

## Slide 8
يتم توليد نبضات القدح من خلال مقارنة إشارة حاملة مثلثية uc مطالها Ac وترددها fc=1/T مع إشارة مرجعية مستمرة ur مطالها Ar تتراوح قيمته بين 0 و Ac.
تعبر النسبة
عن مجال التحكم وتدعى معامل التعديل المطالي
عندما يكون ur>uc يتولد عندها نبضة قدح ذات عرض Ton يتراوح بين 0 و T خلال دور من أدوار الموجة الحاملة.
من قوانين المثلثات نجد:
سنعتبر خلال دراستنا عندما تكون الحمولة أومية تحريضية أن fc كافية بحيث يكون تيار الحمولة مرشح بشكل مثالي

## Slide 9
عمل الدارة

## Slide 10
عمل الدارة

## Slide 11
القيمة المتوسطة لجهد الحمولة
القيمة المتوسطة لتيار الحمولة
بتغيير  من 0 حتى 1 تتغير القيمة الوسطية لجهد الخرج من 0 حتى US
بما أن الجهد الوسطي والتيار الوسطي متوافقين في الاتجاه يسمى هذا المنظم بالمنظم وحيد الربع

## Slide 12
– دراسة تذبذب تيار الحمولة :

## Slide 14
– دراسة تذبذب تيار الحمولة :
معادلة التيار
بسبب كون الجهد مكون من نبضات وبسبب كون الحمولة أومية تحريضية فإن تيار الحمولة سيكون عبارة عن منحنيات أسية تتراوح بين قيمة عظمى وقيمة دنيا.
vL
iL
vL
iL
T
T
0
t
t
t
t
Zoom in

## Slide 15
– دراسة تذبذب تيار الحمولة :
بالأخذ بعين الاعتبار أن :
ومن المعادلتين (1) و (2) نجد :
يتعلق تذبذب تيار الحمولة بكل من :
vL
iL
vL
iL
T
T
0
t
t
t
t
Zoom in

## Slide 16
تذبذب تيار الحمولة الأعظمي:

## Slide 17
تطبيقات عملية:
المردود
الخرج
الدخل
التيار
الغلاف

## Slide 18
تطبيقات عملية:
http://www.ti.com/product/LM2678/description
)تحتاج بروكسي(

## Slide 19
تطبيقات عملية:
المردود
الخرج
الدخل
التيار
الغلاف

## Slide 20
تطبيقات عملية:
LM2575 3.3V/1A Step-down (buck)

## Slide 21
عمل الدارة
المنظمات التفرعية
الجهد على طرفي منبع التيار

## Slide 22
عمل الدارة
المنظمات التفرعية

## Slide 23
دراسة جهد الخرج
الجهد على طرفي الملف

## Slide 24
vL (مطال جهد الحمولة) يتغير بين Us واللانهاية عند تغير  من 0 حتى 1

## Slide 25
بما أن جهد الخرج أكبر من جهد التغذية فهي تستخدم كرافع للجهد
أمثلة عن المنظمات التفرعية :
مثال 1: السيارة المختلطة Toyota Prius
محرك 500 V تستخدم 55 بطارية ليثيوم 4 v عوضاً عن 140

## Slide 26
مثال 1: السيارة المختلطة Toyota Prius

## Slide 27
مثال 2: دارة رفع 12V حتى 19V

## Slide 28
L
D
T
Us
Load
مثال 2: دارة رفع 12V حتى 19V

## Slide 29
المنظمات الجسرية (منظمات الأرباع الأربعة)
تتألف هذه الدارة من أربعة مفاتيح الكترونية وأربعة ديودات المسار الحر إضافةً إلى المنبع Us والحمل Load.
يعمل كل قاطع علوي بشكل متكامل مع القاطع السفلي وذلك لتجنب قصر المنبع.
سنعتبر من خلال دراستنا أن الحمل أومي تحريضي RL وأن تردد التقطيع fc كبير كفايةً بحيث يمكننا اعتبار أن التيار مرشح بشكل مثالي.

## Slide 30
القدح بمقارنة إشارة مثلثية مع إشارة مستمرة
يتم توليد نبضات القدح من خلال مقارنة إشارة حاملة مثلثية uc ترددها fc ويتراوح مطالها بين +Ac و-Ac وإشارتين مرجعيتين مستمرتين ur1 وur2 متساويتين في المطال Ar ومتعاكستين في الإتجاه.
عندما يكون ur1>uc يتولد عندها نبضة قدح للترانزستور T1 ويتولد عكس هذه النبضة للترانزستور .
عندما يكون ur2>uc يتولد عندها نبضة قدح للترانزستور T2 ويتولد عكس هذه النبضة للترانزستور .
عن مجال التحكم وتدعى معامل التعديل المطالي
تعبر النسبة
1
0
1
0

## Slide 31
القدح بمقارنة إشارة مثلثية مع إشارة مستمرة
عمل الدارة: ur1>0

## Slide 32
القدح بمقارنة إشارة مثلثية مع إشارة مستمرة
عمل الدارة: ur1>0

## Slide 33
القدح بمقارنة إشارة مثلثية مع إشارة مستمرة
عمل الدارة: ur1>0

## Slide 34
القدح بمقارنة إشارة مثلثية مع إشارة مستمرة
عمل الدارة: ur1>0

## Slide 35
نلاحظ أن الدارة في هذه الحالة تعمل في الربع الأول لأن القيمة الوسطية لجهد الحمولة موجبة وتيار الحمولة دائماً موجب.
القيمة المتوسطة لجهد الحمولة
القيمة المتوسطة لتيار الحمولة
بتغيير  من 0 حتى 1 تتغير القيمة الوسطية لجهد الخرج من 0 حتى US
نلاحظ أن كل دور من أدوار الموجة الحاملة T يحتوي على نبضتين للجهد عرض كل منهما T/2 حيث =mu=Ar/Ac=Ton/T.
Ton فترة التمرير المشتركة للترانزستورين المتناظرين في دور واحد.

## Slide 36
تمرين للطلاب
المطلوب إجراء نفس الدراسة من أجل ur1<0 وحساب القيمة الوسطية لجهد الخرج وتحديد في أي ربع تعمل الدارة.

## Slide 37
عمل الدارة: نميز نمطين للعمل >0.5 أو <0.5
القدح بالتناوب بين T1 و T2: حمولة RL والتيار مرشح بشكل مثالي
أولاً:

## Slide 39
القيمة الوسطية لجهد الخرج :
القيمة الوسطية لجهد الحمولة تتغير بين -Us و+Us بتغير  بين 0 و 1

## Slide 40
تحسين شكل جهد الخرج في المنظم التسلسلي:
يمكن تحسين شكل جهد الخرج باستخدام مرشح LC حيث يقوم هذا المرشح بحذف المركبات المتناوبة وتمرير المركبات المستمرة فنحصل على جهد خرج ثابت.
يعطى تردد القطع لهذا النوع من المرشحات بالعلاقة التالية:

## Slide 41
القيمة المتوسطة لجهد الحمولة
القيمة المتوسطة لتيار الحمولة
تذبذب تيار الحمولة
الجهد على
طرفي الملف
تيار
الملف
تيار
المكثف
ملاحظة: نعتبر أن C كبير كفاية بحيث يبقى الجهد على طرفي الحمولة ثابتاً
0

## Slide 42
تصميم المرشح:
خطوة 1: حساب قيمة الملف الحدية Lcr بين نمط العمل المستمر CCM ونمط العمل الغير مستمر DCM بالعلاقة التالية:
خطوة 2: تحديد قيمة الملف بقيمة أكبر من السابقة ويمكن حسابها بناءً على تذبذب محدد من العلاقة التالية:

## Slide 43
تصميم المرشح:
خطوة 3: ثم يتم اختيار قيمة المكثف بناءً على تذبذب جهد الخرج الأعظمي المسموح على طرفي المكثف Vr حيث تعطى قيمة المكثف بالعلاقة التالية:

## Slide 44
تحسين شكل جهد الخرج في المنظم التفرعي:
فرضيات:
L كبير كفاية بحيث يبقى تيار المنبع Is (ثابت)
C كبير كفاية بحيث يبقى جهد الخرج VL (ثابت)

## Slide 45
تحسين شكل جهد الخرج في المنظم التفرعي:
القيمة المتوسطة لجهد الحمولة
القيمة المتوسطة لتيار الملف

## Slide 46
تحسين شكل جهد الخرج في المنظم التفرعي:
تذبذب تيار الملف

## Slide 47
تصميم المرشح:
خطوة 1: اختيار قيمة الملف حيث تعطى قيمة الملف الحدية Lcr بين نمط العمل المستمر CCM ونمط العمل الغير مستمر DCM بالعلاقة التالية:
خطوة 2: تحديد قيمة الملف بقيمة أكبر من السابقة ويمكن حسابها بناءً على تذبذب محدد من العلاقة التالية:
تحسين شكل جهد الخرج في المنظم التفرعي:

## Slide 48
خطوة 3: يتم اختيار قيمة المكثف بناءً على تذبذب جهد الخرج الأعظمي المسموح على طرفي المكثف Vr حيث تعطى قيمة المكثف بالعلاقة التالية:
تحسين شكل جهد الخرج في المنظم التفرعي:

## Slide 51
التحكم بسرعة المحرك باستخدام DSP و L298

## Slide 52
نظام تعليق مغناطيسي

## Slide 53
التحكم بصمامات النافورة الموسيقية

## Slide 54
التحكم بصمامات النافورة الموسيقية

## Slide 55
التحكم بصمامات النافورة الموسيقية

## Slide 56
مسألة
دارة منظم تسلسلي تغذي حمل أومي تحريضي مقداره R = 6  من منبع جهد مستمر قيمته 24 v. فإذا علمت أن تردد عمل القاطع الالكتروني (الترانزستور) F = 2000 Hz بفترة تمرير60 %.
المطلوب :
1- أرسم المنحنيات التالية : جهد وتيار الحمولة – جهد وتيار الديود – جهد وتيار الترانزستور.
2- أوجد القيمة الوسطية والفعالة لجهد الحمل – القيمة الوسطية والفعالة لتيار الحمل – الجهد الأعظمي على الديود – الجهد الأعظمي على الترانزستور القيمة الوسطية والفعالة لتيار الديود - الاستطاعة الفعالة المستهلكة في الحمولة – الاستطاعة الظاهرية من منبع التغذية.

## Slide 57
US=24 v , F = 2000 Hz R = 6  ,  = 0.6 ,
القيمة المتوسطة والفعالة لجهد الحمل

## Slide 58
US=24 v , F = 2000 Hz R = 6  ,  = 0.6 ,
القيمة المتوسطة والفعالة لتيار الحمل والقيمة الأعظمية لجهدي الديود
والترانزستور

## Slide 59
US=24 v , F = 2000 Hz R = 6  ,  = 0.6 ,
القيمة الوسطية والفعالة لتيار الترانزستور

## Slide 60
US=24 v , F = 2000 Hz R = 6  ,  = 0.6 ,
القيمة الوسطية والفعالة لتيار الديود

## Slide 61
US=24 v , F = 2000 Hz R = 6  ,  = 0.6 ,
الاستطاعة المستهلكة في الحمولة

## Slide 62
US=24 v , F = 2000 Hz R = 6  ,  = 0.6 ,
الاستطاعة الظاهرية للمنبع
تمرين: أحسب المردود

## Slide 63
US=24 v , F = 2000 Hz R = 6  ,  = 0.6 ,
طلب إضافي: أحسب قيمة الملف الحدية ثم أوجد قيمة الملف التي تعطي تذبذب تيار 0.2A ثم احسب قيمة المكثف اللازمة لتحسين شكل الجهد على المقاومة بحيث Vr=0.5v

## Slide 64
مسألة
دارة منظم تفرعي تغذي حمل أومي صرف R = 2 من منبع جهد مستمر قيمته 24 v. فإذا علمت أن تردد عمل القاطع الالكتروني (الترانزستور) F = 1000 Hz بفترة تمرير 50 %.
المطلوب :
أرسم المنحنيات التالية : جهد وتيار الحمولة – تيار المنبع – تيار الديود – جهد وتيار الترانزستور.
أوجد القيمة الوسطية والفعالة لجهد الحمل – القيمة الوسطية والفعالة لتيار الحمل – القيمة الوسطية لتيار المنبع.
أوجد الاستطاعة الفعالة المستهلكة في الحمولة والاستطاعة المقدمة من المنبع US.

## Slide 65
US=24 v , F = 1000 Hz R = 2  ,  = 0.5 ,
القيمة المتوسطة والفعالة لجهد الحمل
مطال الجهد على الحمل

## Slide 66
US=24 v , F = 1000 Hz R = 2  ,  = 0.5 ,
القيمة المتوسطة والفعالة لتيار الحمل
مطال تيار الحمل

## Slide 67
US=24 v , F = 1000 Hz R = 2  ,  = 0.5 ,
القيمة المتوسطة لتيار المنبع
مطال تيار المنبع (ثابت) = مطال تيار الحمولة عندما D(on)

## Slide 68
US=24 v , F = 1000 Hz R = 2  ,  = 0.5 ,
استطاعة الحمولة – استطاعة المنبع
استطاعة مستهلكة في حمل أومي:
استطاعة المنبع:

## Slide 69
مسألة
المطلوب تصميم دارة منظم تفرعي تغذي حمل أومي R = 50 بجهد VLDC=30V من منبع جهد مستمر قيمته Us=12V وبحيث يكون تذبذب الجهد أقل من 1% وتردد عمل القاطع الالكتروني (الترانزستور)
F = 25kHz.
هل يمكن استخدام L=120H ؟ أدرس التذبذب في التيار.
يمكن استخدام L=120H

## Slide 70
دراسة تذبذب التيار:
مكثف الترشيح:

## Slide 71
طلب إضافي:
أرسم تيار المنبع من أجل L=Lcr
انتهى الفصل الأول
منظمات الجهد المستمر