## Slide 1: نصائح عملية لتصميم المبدلات الترانزستورية
جامعة حلب – كلية الهندسة الكهربائية والالكترونية – 2019
رابع نظم إلكترونية
د. أسعد كعدان

## Slide 2: تصميم دارة قيادة البوابة Gate Drive Schematic
تُستخدم المبدلات الترانزستورية ثلاثية الطور للتحكم بالمحركات التحريضية AC induction motors أو محركات التيار المستمر ثلاثية الطور Brushless DC (BLDC) motors أو محركات المغانط الدائمة Permanent magnet synchronous motors (PMSM) أو في مبدلات التردد Frequency converters وغيرها من التطبيقات الهامة.
تتألف معظم المبدلات الترانزستورية ثلاثية الطور عادة من ترانزستورين حقليين NFET بتوصيلة نصف جسرية لكل طور.
تُستخدم ترانزستورات NFET عوضاً عن PFET في كل من الجانب العلوي والسفلي للجسر كونها تتمتع بأداء أفضل بكثير من أجل نفس المساحة السيليكونية (تعود لخواص السيليكون الفيزيائية).
بالتالي يتوجب علينا إيجاد طريقة لتحييز الترانزستور العلوي (M1 في الشكل التالي) بالنسبة لجهد خرج الطور عوضاُ عن الجهد الأرضي (GND).
يتم هذا التحييز باستخدام شكل من أشكال دارات قيادة البوابة المعزولة Isolated gate drive. نحتاج إلى العزل لفصل الإشارات الإستطاعية ذات التيار العالي عن إشارات التحكم الرقمية ذات الضجيج العالي.

## Slide 3: تصميم دارة قيادة البوابة Gate Drive Schematic
يوجد عدة أنماط لدارات قيادة البوابة gate drives:
  دارة القيادة العلوية/السفلية المدمجة غير المعزولةNon-isolated all-in-one high side/low side gate drivers.
  دارة القيادة ذات العزل الضوئي/الراديوي المستقلة Opto-Isolation/RF Isolation plus independent driver.
  دارة القيادة المدمجة بشكل كامل Fully integrated isolated gate driver.

## Slide 4: تصميم دارة قيادة البوابة Gate Drive Schematic
دارة القيادة العلوية/السفلية المدمجة غير المعزولةNon-isolated all-in-one high side/low side gate drivers
  أرخص طريقة لقيادة بوابة ترانزستور حقلي في توصيلة نصف جسرية. تكون عبارة عن دارة متكاملة واحدة تقوم بوظيفتي العزل وتحييز الترانزستور بنفس الوقت.
  من أشهر الأمثلة عليها IRS21867 وهي مع مثيلاتها مستخدمة في معظم دارات القيادة منخفضة الثمن.
  IRS21867 تصلح لقيادة ترانزستورات MOSFET وIGBT ويتراوح سعرها بين $1 إلى $2.
  عادة يمكن استخدام هذا التصميم بنجاح في دارات القيادة الصغيرة وحتى 50A أو 100A ولكن هناك بعض المخاطرة في المجالات العالية.

## Slide 5: تصميم دارة قيادة البوابة Gate Drive Schematic
دارة القيادة العلوية/السفلية المدمجة غير المعزولةNon-isolated all-in-one high side/low side gate drivers

## Slide 6: تصميم دارة قيادة البوابة Gate Drive Schematic
دارة القيادة العلوية/السفلية المدمجة غير المعزولةNon-isolated all-in-one high side/low side gate drivers
  من أهم مساوئ هذه الطريقة عدم وجود عزل جيد لخط الأرضي Ground. بحيث يكون هناك خط أرضي واحد (وقطب واحد) للدارات المنطقية وللعناصر الإستطاعية داخل الشريحة. أحياناً يكون هناك قطبان logic GND وpower GND ولكن في الغالي هما موصولان داخلي الشريحة!
  تعتبر هذه مشكلة كبيرة في دارات القيادة الإستطاعية لأنه يتوجب علينا وصل الأرضيين (logic & power) في نقطة واحدة فقط حدوث أخطاء ومشاكل في إشارة التحكم. نتيجة لعمليات التقطيع والتبديل الكثير التي تحدث في مبدلات الطاقة، توجد عادة الكثير من التيارات التي تمر في حلقات مختلفة عبر المسارات الأرضية. هذه التيارات تسبب اختلافات في جهد خط الأرضي بين مواقع مختلفة في الدارة تصل حتى عدة فولتات..
  هذه الاختلاف الكبير في جهد النقاط الأرضية يمكن أن يسبب أخطاء في إشارات القدح. مثلاً إذا كان خرج المتحكم 3.3V والأرضي قرب المتحكم 0V، وفي حال كان الأرضي قرب دارة قيادة البوابة مرتفعاً حتى 2.5V سيصبح فرق الإشارة عند دارة قيادة البوابة 0.8V وقد يكون غير كافي للتشغيل. في هذه الحالة يتم تطبيق إشارات مختلفة على الترانزستورات ويمكن أن تؤدي إلى حالة قصر وتدمير الترانزستورات بسهولة.